Hubice Model 1010SS Micro Air Nozzle Micro Air Nozzle je nejmenší model, který je k dispozici. Tento přesný ofuk poskytuje optimum dodávaného vzduchu, co do množství, tak rychlosti. Hladina hluku i spotřeba vzduchu je na nízké úrovni. Kompaktní tvar a velikost umožňují montáž v omezených prostorech. Ocelová konstrukce je ideální pro vysoké teploty, potravinářství, farmaceutický průmysl a korozivní prostředí. Model 1010SS Micro Air Nozzle Model 1010SS - 1/8 NPT vnější Materiál: ocel Type 303 Stainless Steel Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Unce Gramy dBA 13 368 12 340 80 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar