Model 1100, 1100SS, 1100-PEEK, 1101, and 1101SS Super Air Nozzles Poskytuje vysoký ráz koncentrovaného proudu s velkou rychlostí. Hladina hluku a spotřeba vzduchu je mimořádně nízká. Tlakový vzduch je vypouštěn skrz otvory, které jsou umístěny v zahloubených rýhách, které se nedají uzavřít. Model 1100 a 1101 je vyroben ze slitiny zinku a hliníku, vhodné pro mnoho aplikací. Model 1100SS a Model 1101SS je vyroben z oceli 316. Model 1100-PEEK (stupeň 450G), je z termoplastu s vynikajícími vlastnostmi a odolností chemikáliím, námaze a vysoké teplotě do 160° C. Často se používá jako náhrada kovů v nepříznivých podmínkách. Plast PEEK je ideální pro vysoké teploty, potravinářství, farmaceutický průmysl a korozivní prostředí. Super Air Nozzle Model 1100 - 1/4 NPT vnitřní Materiál: Slitina Zn/Aluminum Model 1100SS - 1/4 NPT vnitřní Materiál: ocel Type 316 Stainless Steel Model 1100-PEEK - 1/4 NPT vnitřní Materiál: PEEK (plast) Model 1100, 1100SS and 1100-PEEK - plast Model 1101 - 1/4 NPT vnější Materiál: Slitina Zn/Aluminum Model 1101SS - 1/4 NPT vnější Material: ocel Type 316 Stainless Steel Model 1101 and 1101SS Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Unce Gramy dBA 14 396 13 368 74 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar