Super Air Nozzle Cluster Více síly, větší množství! Některé aplikace vyžadují extrémní sílu s velkým dosahem. Nové segmentové hubice Super Air Nozzle Clusters poskytují neuvěřitelně mohutnou ofukovací sílu. Tyto hubice se používají pro vyfukování částí, stejně jako pro ofuk, chlazení a sušení. Všechny vyhovují US předpisům pro hluk a bezpečnost. (2) Super Air Nozzle Clusters čistí otřepy. Model 1213-12 Super Blast Air Gun ofukuje papírový prach z potiskovaného pásu 4-segmentová hubice 7-segmentová hubice 12-segmentová hubice Model 1111-4 Super Air Nozzle Cluster Rozměry Model 1111-4- 3/8 NPT vntřní Materiál: Aluminiové tělo - slitina Zn/Aluminum Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Pounds Grams dBA 56 1585 3.2 1451 82 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar Model 1111-7 Super Air Nozzle Cluster Rozměry Model 1111-7 1/2 NPT vnitřní Materiál: Aluminiové tělo – slitina Zn/Aluminum Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Pounds Grams dBA 98 2773 5.7 2585 85 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar Model 1111-12 Super Air Nozzle Cluster Rozměry Model 1111-12 1 NPT vnitřní Materiál: Aluminiové tělo – slitina Zn/Aluminum Performance Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla * Hladina hluku SCFM SLPM Pounds Grams dBA 168 4754 9.8 4445 89 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar