Deep Hole Vac-u-Gun™ Vysaje a současně přemístí nečistoty! Ideální pro vyčištění vrtaných hlubokých otvorů! Co je Deep Hole Vac-u-gun? Ekonomicky a technicky výhodné řešení rychle odstraňující hlavně mechanické nečistoty z hlubokých rýh, drážek a vyvrtaných otvorů. Deep Hole Vac-u-Gun nahradí nebezpečné oprašovače, které mohou způsobit zranění od špon nebo úlomků letících vzduchem. Jednoduše umístěte Deep Hole Vac-u-Gun přes vyvrtanou díru a stiskněte spoušť. Malá hadička s tlakovým vzduchem vyzvedne nečistoty z děr, zatímco ve velkém sacím potrubí dochází k nasávání částic a jejich odstranění. Obsluha je tak chráněná před letícími úlomky, které jsou vedeny uvnitř sacího potrubí. Toto je ideální pro čištění děr o průměru 32 mm (1 1/4") až do hloubky 457 mm (18"). Proč Deep Hole Vac-u-Gun? Deep Hole Vac-u-Gun spotřebuje méně stlačeného vzduchu než obyčejné pistole. Průtokem malého množství stlačeného vzduchu skrz speciální trysky dojde k nadzvednutí částic přetlakem a současnému nasátí a odvodu nečistot. Zesílený výstupní průtok je 12x objemnější než při normálním ofuku. Nízká hmotnost zařízení usnadňuje manipulaci. Deep Hole Vac-u-Gun má trvanlivou litou konstrukci. Věšák pistole slouží k snadnému použití a připevnění na konstrukci. Model 6394 Deep Hole Vac-u-Gun systém odstraní částice z vyvrtaného plastového materiálu. Aplikace Výhody Otvory v předmětech Nízká cena Vrtání do plastů Bez pohyblivých součástí “T“ štěrbinové čištění Odolná konstrukce Zpracování dřeva Tichý Čištění lahví Nízká spotřeba stl. vzduchu Čištění zásobníků Bezpečný provoz - žádné letící úlomky Otvory se závitem Lehký a snadno přenosný Model 6194 Deep Hole Vac-u-Gun čistí štěrbiny tvaru „T“ u frézky. Odsávání z rotujících částí OSHA.tlak Vyrtávací a lisovací stolice Nehrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem Dutinové odsávání Jak Deep Hole Vac-u-Gun pracuje Stlačený vzduch, při běžném tlaku 5,5-6,9 bar (80 - 100 PSlG), vstupuje přívodem (1) do prstencového sběrného potrubí (2) kde je umístěna spoušť. Malé množství vzduchu je vpuštěno do hadice (3) , čímž dojde ke vznosu částic. Větší množství stl. vzduchu proudí do hrdla pistole skrz řízené trysky (4). Tento proud vzduchu vytvoří vakuum v hrdle (5), které nasaje materiál. Piliny, úlomky, špony a další rozkouskovaný materiál pak mohou být vedeny do filtračního vaku nebo hadice napojené na Deep Hole Vac-u-Gun. Deep Hole Vac-u-Gun by neměl být požíván bez filtračního vaku nebo vakuové hadice napojené na výfuk. Vakuové nástroje nemohou být užívané společně s tímto produktem. Specifikace Tlak stl. vzduchu Spotřeba vzduchu Vakuum PSIG BAR SCFM SLPM "H2O kPa Vstup 80 5.5 15 425 -32 -8 1/4 NPT Modely Model # Popis 6094 Deep Hole Vac-u-Gun (pouze) 6194 Deep Hole Vac-u-Gun s filtračním vakem 6394 Deep Hole Vac-u-Gun víceúčelový systém-zahrnující filtr. vak a 10' (3m) dlouhou vakuovou hadici Doplňky Model # Popis 9001 Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM)