Adjustable Air Amplifiers™ Nastavitelné zesilovače Nastavitelné zesilovače (Adjustable Air Amplifiers) mají dobrý poměr zesílení a velmi snadné použití. Otvor pro vzduch je snadno nastavitelný pro regulaci spotřeby a výstupu od nulového po max. průtok vzduchu. Vyrábějí se z hliníku nebo nerezové oceli pro potravinářství, vyšší teploty (do 204°C) a korozivní prostředí. Jsou k dostání i v provedení z oceli pro teploty do 374° C. Síla a průtok se reguluje nastavením na výfukové straně (pomocí kroužku) pro otevření nebo uzavření. Když je požadovaný výsledek dosažen, může být nastavovací kroužek uzavřen. Pro mnoho případů vyhovuje mezera od 0.002" do 0.004" (0.05mm to 0.10mm). Ocelový zesilovač Model 6032 2" (51mm) Stainless Steel Adjustable Air Amplifier vyfukuje horký vzduch ze sušičky. Výkon zesilovačů (Adjustable Air Amplifier) při 5.5 bar Spotřeba vzduchu Zesílení Objem na výstupu Objem vzduchu ve 6" (152mm) Hladina hluku Model SCFM SLPM Poměr SCFM SLPM SCFM SLPM dBA 6030, 6040 8.9 252 10 89 2430 267 7556 78 6031, 6041 12.9 365 16 206 5635 618 17,489 81 6032, 6042 21.5 608 20 430 11,739 1290 36,507 82 6034, 6044 50 1415 24 1200 33,960 3600 101,880 84 Testováno při nastavení 0.002" (.05mm) Kovové součásti jsou sušeny pomocí série zesilovačů Model 6042 2" (51mm) Adjustable Air Amplifiers. Zesilovače přivádějí vzduch pro sušení. Sada zesilovačů pro sušení a chlazení velkých strojních součástí. Nastavitelné zesilovače a vysokorychlostní trysky (Adjustable Air Amplifiers a High Velocity Jets) suší blok motoru. Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control) Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací. Modely

Hliníkové zesilovače - Aluminum Adjustable Air Amplifier Model # Popis 6040 3/4" (19mm) Aluminum Adjustable Air Amplifier 6041 1-1/4" (32mm) Aluminum Adjustable Air Amplifier 6042 2" (51mm) Aluminum Adjustable Air Amplifier 6044 4" (102mm) Aluminum Adjustable Air Amplifier

Ocelové zesilovače - Stainless Steel Adjustable Air Amplifier Model # Popis 6030 3/4" (19mm) Stainless Steel Adjustable Air Amplifier 6031 1-1/4" (32mm) Stainless Steel Adjustable Air Amplifier 6032 2" (51mm) Stainless Steel Adjustable Air Amplifier 6034 4" (102mm) Stainless Steel Adjustable Air Amplifier

Příslušenství Model # Popis 9001 Auto Drain Filter Separator, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) – filtr s aut.odvaděč. kondenzátu 9032 Auto Drain Filter Separator, 1/2 NPT, 90 SCFM (2547 SLPM) – filtr s aut.odvaděč. kondenzátu 9002 Auto Drain Filter Separator, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) – filtr s aut.odvaděč. 9005 Oil Removal Filter, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) – olejový filtr 9006 Oil Removal Filter, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM) – olejový filtr 9008 Pressure Regulator with Gauge, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) – tlak. regulátor s manom. 9033 Pressure Regulator with Gauge, 1/2 NPT, 100 SCFM (2830 SLPM) – tlak. regulátor s manom. 9009 Pressure Regulator with Gauge, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) – tlak. regulátor s manom.